H-UNI-BLUE-AUDEX

1.Einleitung

# Audex Bluetooth® Headset

Die Wireless-Technologie Bluetooth hat zum Ziel, mit der neu gewonnenen Freiheit durch drahtlose Verbindungen den Kommunikationsmarkt zu revolutionieren. Es handelt sich um eine Spezifikation für eine Hochfrequenzlösung kleinen Formats und geringer Kosten, die die Verbindung zwischen mobilen Computern, Handys und anderen tragbaren Geräten und  Handhelds sowie Verbindungen zum Internet ermöglicht. Die SIG-Gruppe (Bluetooth Special Interest Group), die sich aus führenden Personen aus dem Telekommunikations-, Computer- und Netzwerkbereich zusammensetzt, brachte die Entwicklung dieser Technologie voran und bringt sie nun auf den Markt. Zur Bluetooth-SIG gehören auch die Gründerfirmen 3Com, Ericsson, IBM, Intel, Lucent, Microsoft, Motorola, Nokia und Toshiba sowie mehr als 2000 weitere Unternehmen

2.Funktionsübersicht

3. Tragen des Headset

Das Headset kann sowohl am linken als auch am rechtem Ohr getragen werden. Den Bügel einfach vom Lautsprecher “abziehen”, umdrehen und wieder am Lautsprecher montieren.

Achten Sie bitte darauf, dass das Mikrofon immer in die Richtung Ihres Mundes zeigt.

## 4. Aufladen des Headsets

Im Headset befindet sich ein Wideraufladbare Li - Ion Akku. Bevor Sie das Headset das erste mal benutzen müssen Sie es ca. 2,5 Stunden laden.

Verwenden Sie zur Ladung des Headsets ausschließlich den mitgelieferten Reiselader!!

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1.  Stecken Sie den, im Lieferumfang enthaltenen, Reiselader an die Steckdose.

2.  Verbinden Sie den Pin-Konnektor mit dem Ladepin des Bluetooth Headsets.

3.  Die Ladedauer beträgt ca. 2,5 Stunden.

4.  Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige rot. Sobald das Headset vollständig geladen ist leuchtet die LED-Anzeige nur noch sehr schwach.

5.  Das Headset schaltet sich automoatisch ab, sobald es mit dem Ladekabel verbunden wird.

6.  Bitte das Headset vor dem Laden abschalten.

7.  Bitte das Headset während des Ladevorgang nicht verwenden.

## 5. Einschalten des Headset

## Drücken und halten Sie den ON/OFF Knopf für ca. 6 Sekunden bis die LED-Anzeige des Headset blau blinkt oder bis ein kurzes Tonsignal ertönt. Danach lassen Sie den ON/OFF Knopf wieder los.

## Das Headset befindet sich nun im Standbye-Modus.

6. Ausschalten des Headset

Drücken und halten Sie den ON/OFF Knopf für ca. 2 Sekunden bis die LED Anzeige am Headset erlischt oder zwei kurze Tonsignale ertönen. Danach lassen Sie den ON/OFF Knopf wieder los.

7. Verbinden des Mobiltelefon mit dem Headset (Pairing)

Um das Headset mit Bluetoothfähigen Mobiltelefonen zu verwenden muss eine Verbindung zwischen den beiden Geräten aufgebaut werden (Pairing).

Dazu gehen Sie wie folgt vor,

1.  Aktivieren Sie die Bluetoothfunktion Ihres Mobiltelefon (siehe Bedienungsanleitung des Mobiltelefon)

- Schalten Sie das Bluetooth Headset aus.

- Drücken und halten Sie den ON/OFF Knopf für ca. 10 Sekunden bis die LED-Anzeige abwechselnd rot/blau blinkt

- Das Headset ist nun für das Pairing bereit.

- Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen Bluetooth Headset und Mobiltelefon geringer als 10 Meter ist.

6.  Nehmen Sie am Mobiltelefon alle notwendigen Schritte vor um das Headset mit dem Mobiltelefon zu verbinden (siehe Bedienungsanleitung des Mobiltelefon). Sobald das Mobiltelefon das Bluetooth Headset erkannt hat erscheint auf dem Display „Audex-2380“. Bestätigen Sie dieses Zubehör auf Ihrem Handy

7.  Falls die Eingabe eines Pin-Code erforderlich ist geben sie „1234“ ein und bestätigen Sie diese Eingabe. Sobald der Pairingvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde blinkt die LED-Anzeige am Headset blau.

8.	Das Headset ist nun bereit für den Einsatz.

9.  Sollte der Pairingvorgang nicht erfolgreich sein, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 7 erneut.

##### 8. Anruf tätigen

1.	Vergewissern Sie sich dass das Headset mit dem Mobiltelefon verbunden ist und sich die beiden Geräte im Standbye-Modus befinden

2.	Wählen Sie wie gewohnt die Telefonnummer auf Ihrem Mobiltelefon und bestätigen Sie die Eingabe.

- Das Gespräch wird automatisch auf das Headset übertragen (abhängig vom Mobiltelefon).

Wenn Ihr Mobiltelefon die Sprachwahl unterstützt (siehe dazu Bedienungsanleitung des Mobiltelefon) können Sie direkt mit dem Headset einen Anruf tätigen, ohne mit dem Mobiltelefon zu wählen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1.	Stellen Sie sicher dass die entsprechenden Einstellungen an Ihrem Mobiltelefon vorgenommen wurden.

2.	Drücken Sie kurz den ON/OFF Knopf.

3.	Warten Sie bis Sie das Signal von Ihrem Mobiltelefon im Headset hören.

4.	Sprechen Sie den Eintrag in der selben Stimmlage wie am Mobiltelefon abgespeichert.

5.	Das Mobiltelefon wählt die Telefonnummer automatisch.

##### 8. Anruf annehmen

Wenn Sie im Headset das Anrufsignal hören drücken Sie kurz den ON/OFF Knopf.

##### 9. Anruf ablehnen

Drücken und halten Sie den ON/OFF Knopf wenn Sie das Anrufsignal im Headset hören. (Diese Funktion ist vom Mobiltelefon abhängig)

##### 10. Anruf beenden

Um ein Telefonat zu beenden drücken Sie den ON/OFF Knopf.

##### 11. Wiederwahl der letztgewählten  Telefonnummer

Drücken und halten Sie den Volume Up (Lautstärke erhöhen) oder drücken und halten Sie den Volume Down (Lautstärke verringern) um die letztgewählte Telefonnummer zu wählen.

12. Einstellen der Lautstärke

Die Einstellung der Lautstärke kann über das Telefon oder über das Headset bewerkstelligt werden. Drücken Sie wahlweise während des Telefonats den Volume Up (Lautstärke erhöhen) oder Volume Down (Lautstärke verringern).

13. Stummschalten des Mikrofon

Um das Mikrofon während eines Telefonats stumm zu schalten, drücken und halten Sie entweder den Volume UP oder Volume Down Knopf bis ein Piepston im Headset zu hören ist. Das Mikrofon ist nun stummgeschaltet. Im Headset ist ein periodisch wiederkehrender Piepston zu hören solange die Stummschaltung aktiviert ist.

Um die Stummschaltung wieder aufzuheben, drücken und halten Sie entweder den Volume UP oder Volume Down Knopf bis ein Piepston im Headset zu hören ist. Die Stummschaltung ist nun deaktiviert.

.

14. Übertragen des Telefonat

Vom Bluetooth Mobiltelefon zum Bluetooth Headset:

Während eines Telefonat können Sie das Gespräch vom Mobiltelefon zum Headset übertragen. Drücken Sie einmal den ON/OFF Knopf am Headset und Sie können das Gespräch über das Headset führen (diese Funktion ist vom Mobiltelefon abhängig – siehe dazu in der Bedienungsanleitung des Mobiltelefon)

Vom Bluetooth Headset zum Bluetooth Mobiltelefon:

Um das Telefonat vom Headset zum Mobiltelefon zu übertragen halten Sie sich bitte an die Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefon.

15. Batteriezustandsanzeige

Wenn die LED-Anzeige rot blinkt und ein Alarmton zu hören ist laden Sie bitte Ihr Headset auf. Ladezeit ca. 2 Stunden.

16. Troubleshooting

1. Die LED-Anzeige leuchtet rot.

Laden Sie Ihr Bluetooth Headset auf. Die rot leuchtende LED-Anzeige  signalisiert einen niedrigen Akkustand. Ladezeit: ca. 2 Stunden.

- Die LED-Anzeige leuchtet nicht während des Ladevorgang.

Wenn der Akku des Headsets vollkommen entladen ist und längere Zeit nicht benutzt wurde, kann es einige Minuten dauern bis die LED-Anzeige rot leuchtet und somit den Ladevorgang signalisiert.

3. Pairing nicht möglich

Sollte es nach mehreren Versuchen noch nicht gelungen sein, das Headset mit dem Mobiltelefon zu verbinden (pairen) so müssen Sie das Headset Reseten.

Schalten Sie das Headset aus. Drücken und halten Sie den ON/OFF Knopf für ca. 10 Sekunden bis die LED-Anzeige rot/blau blinkt. Lassen Sie den Knopf los. Danach drücken und halten Sie den ON/OFF Knopf erneut bis die LED-Anzeige erlischt. Das Headset ist nun bereit für das Pairing.

17.Wichtige Informationen

(Achtung: Bitte beachten Sie folgende Punkte bevor Sie Ihr Bluetooth Headset in Betrieb nehmen)

1.  Setzen Sie das Bluetooth Headset keiner Feuchtigkeit bzw. Nässe aus.

2.	Setzen Sie das Bluetooth Headset keinen extremen Temmperaturen aus.

3.  Verwenden sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Zubehör ansonsten kann keine Garantie auf eine einwandfreie Funktion gegeben werden.