H-UNI-BLUE-MOTION

8

MLINE

MOTION

Bluetooth® Headset

1

Bedienungsanleitung

Funktionsübersicht

2

1.  Multifunktionsknopf & Status – LED-Anzeige

Um Gespräche anzunehmen und zu beenden, LED-Anzeige (blau / rot) zeigt den Status des Headset an.

2.  Lautstärke erhöhen

3.  Lautstärke verringern

4.  Mikrofon

5.  Flexibler Ohrbügel mit integrierter wiederaufladbarer Batterie

6.  Steckplatz für den Ohrbügel

7.  Lautsprecher

8.  Ladebuchse

Lieferumfang:

- Bluetooth Headset MOTION

- Reiseladegerät

- Umhängeband

- Bedienungsanleitung

2

Technische Daten:

Standard:					Bluetooth V1.1

Reichweite:				10 Meter

Frequenz:					2,4 GHZ – 2,4835 GHZ ISM Band

Gewicht:					18,5 Gramm

Gesprächszeit:				Bis zu 5 Stunden

Standbyzeit:				Bis zu 128 Stunden

Batterie:					Wiederaufladbare Li-Ion Batterie

Ladezeit:					2,5 bis 3 Stunden

Temperaturbereich:			-10 bis 55 Grad Celsius

Zertifizierung:				CE, FCC, BQB

7

Anruf ablehnen:

Um ankommende Anrufe abzulehnen, drücken Sie den Multifunktionsknopf (Taste 1) für 3 Sekunden. Der Anruf wurde somit abgelehnt und nicht angenommen.

Anmerkung: Diese Funktion wird nur von Mobiltelefonen mit „Handsfree Profil“ unterstützt.

Anruf annehmen:

Wenn Sie den Klingelton in Ihrem Headset hören, drücken Sie den Multifunktionsknopf (Taste 1) einmal und Sie können das Gespräch über das Headset führen.

Sollte Ihr Mobiltelefon die Funktion der automatischen Anrufannahme unterstützen, so können Sie Anrufe auch direkt, ohne Tastendruck, annehmen. (siehe Bedienungsanleitung des Mobiltelefons)

Gespräch wechseln:

Sollten Sie während eines Telefonats einen Anruf erhalten so können Sie das Gespräch beenden indem Sie den Multifunktionsknopf (Taste 1) für 3 Sekunden halten. Damit haben sie das aktuelle Gespräch beendet und das zweite Gespräch entgegengenommen.

Anmerkung: Diese Funktion wird nur von Mobiltelefonen mit „Handsfree Profil“ unterstützt

Gespräch umleiten:

Um das Gespräch vom Headset zum Mobiltelefon oder vom Mobiltelefon zum Headset umzuleiten, drücken Sie den Knopf für Lautstärke verringern (Taste 3) für 3 Sekunden.

Anmerkung: Diese Funktion wird nur von Mobiltelefonen mit „Handsfree Profil“ unterstützt

Lautstärke erhöhen / verringern:

Um die Lautstärke am Headset zu verändern drücken Sie die Taste 3 zur Erhöhung bzw. Taste 2 zur Reduzierung.

Batteriezustandsanzeige:

Wenn das Headset eingeschaltet wird, zeigt die LED-Anzeige den Kapazitätszustand der Batterie an. Ist die Batterie aufgeladen und einsatzbereit blinkt die LED-Anzeige blau für 5 Sekunden. Ist die  Batterie nicht vollständig aufgeladen blinkt die LED-Anzeige für 5 Sekunden rot, nach dem Einschalten.

Die Batterie muss geladen werden wenn die LED-Anzeige alle 5 Sekunden rot blinkt und ein akustisches Signal aus dem Headset im Abstand von 40 Sekunden ertönt.

6

Tragen des Headsets:

Das Headset kann sowohl am linken als auch am rechten Ohr getragen werden. Je nach Wunsch müssen Sie den Ohrbügel montieren (Siehe Bild A)

Wichtig: Der Ohrbügel kann in beiden Buchsen montiert werden. Bitte beachten Sie jedoch unbedingt, dass Sie den Ohrbügel in einem gewissen Winkel montieren. (siehe Bild A)

Bild A

# Einstellung des flexiblen Ohrbügel

Der Ohrbügel ist flexibel um einen optimalen Halt an Ihrem Ohr gewährleisten zu können. Mit sanften Druck können Sie den Ohrbügel solange verformen bis Sie die optimale Einstellung gefunden haben. Keinesfalls mit Gewalt den Ohrbügel verformen da es sonst zu Beschädigungen kommen kann. (siehe Bild B)

Bild B

# Inbetriebnahme

- Vor der ersten Inbetriebnahme muss der Akku Ihres Headset vollständig geladen werden. Dies dauert beim ersten Ladevorgang ca. 3 Stunden.

- Stecken Sie den Ohrbügel in die dafür vorgesehene Buchse.

- Stecken Sie das Ladekabel in die dafür vorgesehene Ladebuchse.

- Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige blau. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, blinkt die LED-Anzeige.

- Ihr Bluetooth Headset ist nun einsatzbereit

Bild C

Beim Anstecken des Ladekabels / Ohrbügels bitte unbedingt den Winkel der Einführung beachten (siehe Bild C)

weiter auf nächster Seite (

3

Anmerkung: Die Buchse für den Ohrbügel und die Buchse für das Ladekabel sind identisch. Das heißt, dass Sie frei wählen können an welcher Buchse Sie das Headset aufladen. Wichtig jedoch: der Ohrbügel muss beim Ladevorgang montiert sein, da sich die Batterie im Ohrbügel befindet !

Pairing des Headsets mit einem bluetoothfähigen Mobiltelefon

Zwischen dem Headset und Ihrem Mobiltelefon muss vor der Benützung des Headsets eine Verbindung (= Pairing) hergestellt werden.

Pairing:

- Nehmen Sie am Mobiltelefon alle notwendigen Schritte vor um es mit dem Headset zu verbinden (Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons).

- Schalten Sie Ihr Bluetooth Headset aus.

- Drücken und halten Sie den Multifunktionsknopf (Taste 1) für 7 Sekunden bis die LED-Anzeige abwechselnd rot und blau blinkt. Ihr Headset ist nun bereit für den Pairingvorgang.

- Beginnen Sie nun mit dem Pairing zwischen Ihrem Bluetooth Headset und Ihrem Bluetooth Mobiltelefon.

- Am Display des Mobiltelefons wird innerhalb von wenigen Sekunden die Anzeige „HH307“ erscheinen. Bestätigen Sie bitte dieses Zubehör.

- Falls das Mobiltelefon die Eingabe eines Verbindungscode verlangt, geben Sie 1234 ein und bestätigen Sie diese Eingabe. Nach erfolgreicher Verbindung erlischt die rote LED-Anzeige und die LED-Anzeige blinkt alle 5 Sekunden blau.

- Ihr Headset ist nun Einsatzbereit!

Sollte der Pairing-Vorgang fehlschlagen, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6.

## Ein / Ausschalten des Headsets

Um Ihr Headset einzuschalten, drücken und halten Sie den Multifunktionsknopf (Taste 1) für 3 Sekunden. Die LED-Anzeige blinkt in kurzem Abstand blau. Nach wenigen Sekunden blinkt die LED-Anzeige im 5 Sekunden Abstand. Ihr Headset ist nun eingeschaltet.

Um Ihr Headset auszuschalten, drücken und halten Sie den Multifunktionsknopf (Taste 1) für ca. 3 Sekunden, bis die LED-Anzeige erlischt. Ihr Headset ist nun ausgeschaltet.

Anmerkung: Jedes Mal wenn der Ohrbügel am Headset montiert wird, wird das Headset automatisch eingeschaltet.

4

Anruf tätigen:

- Setzen Sie Ihr Headset auf.

- Wählen Sie die gewünschte Telefonnummer auf Ihrem Mobiltelefon wie gewohnt.

- Das Gespräch wird automatisch an Ihr Bluetooth Headset weitergeleitet.

- Sie können nun das Gespräch über Ihr Bluetooth Headset führen.

Anmerkung: Wurde das Gespräch nicht automatisch an Ihr Bluetooth Headset weitergeleitet, so drücken Sie für eine Sekunde den Multifunktionsknopf (Taste 1).

Sprachwahl:

- Stellen Sie sicher, dass das Mobiltelefon und das Headset verbunden sind.

- Drücken Sie den Multifunktionsknopf (Taste 1) einmal.

- Ein kurzer Piepston ertönt.

- Nach diesem Piepston sprechen Sie den gespeicherten Namen.

- Ihr Mobiltelefon wählt nun die Nummer des gewünschten Gesprächspartner.

- Sie können nun über Ihr Headset das Gespräch führen.

Anmerkung: Sprachwahl funktioniert nur dann, wenn dies vom Mobiltelefon unterstützt wird und die Sprachbefehle im Mobiltelefon gespeichert sind (siehe Bedienungsanleitung des Mobiltelefons)

Wiederwahl:

Um die letztgewählte Telefonnummer wieder zu wählen, drücken Sie den Multifunktionsknopf (Taste 1) zweimal. Ihr Mobiltelefon wählt nun die letztgewählte Telefonnummer.

Anmerkung: Diese Funktion wird nur von Mobiltelefonen mit „Handsfree Profil“ unterstützt.

Anrufe beenden:

Um ein Gespräch zu beenden, drücken Sie einmal den Multifunktionsknopf (Taste 1). Sie können das Gespräch auch am Mobiltelefon beenden.

Mikrofon stumm schalten:

Wenn Sie während des Telefonat den Knopf zur Erhöhung der Lautstärke (Taste 2) für 3 Sekunden drücken, so haben Sie das Mikrofon des Bluetooth Headsets stumm geschaltet. Das heißt Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

Um die Stummschaltung aufzuheben drücken Sie erneut den selben Knopf für 3 Sekunden.

5

# Text boxes

3

6

7

4

8

1

5