-700TM

KURZANLEITUNG

Cardo scala-700LX

Vielen Dank für Ihre Wahl und herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen scala-700LX Headset.

Bitte machen Sie sich vor Inbetriebnahme des Geräts mit der Bluetooth® Funktion Ihres Handys vertraut.

Details

Rad

USB Ladebuchse

Lautsprecher

Steuertaste (CTRL)

Ohrbügel

Statusleuchte (LED)

VOR INBETRIEBNAHME

1. Laden Sie den Headset Akku vor erster Inbetriebnahme im Laufe

von mindestens vier Stunden. Später sind etwa zwei Stunden ausreichend.

2. Zum Laden des Akkus, geben Sie den USB Stecker des Ladegerätes in die unter dem Rad

befindliche Ladebuchse.

3. Während des Ladens leuchtet die rote Statusleuchte auf. Sie erlischt

nach Ladeabschluss.

HINWEIS: Mit Ladebeginn schaltet sich das Headset automatisch ab

und muss nach Beenden des Ladeprozesses wieder eingeschaltet

werden. Es kann bis zu 15 Sekunden dauern bis die Statusleuchte

nach Einschalten wieder aufleuchtet.

ALLGEMEINE HINWEISE

Alle Funktionen des Headsets werden gesteuert durch:

• Betätigen der Steuertaste, entweder etwa eine halbe Sekunde, oder länger als drei Sekunden,

oder durch

• Drücken des Rads oder Bewegung des Rads nach oben oder unten.

2

scala-700TM

DAS HEADSET ZUM ERSTEN MAL BENUTZEN

Damit Ihr Headset und Handy miteinander arbeiten, müssen sich beide

zunächst gegenseitig erkennen. Dieser Kopplungsprozess (auch „Pairing”

genannt) muss nur ein Mal je Handy durchgeführt werden.

1. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth® Funktion Ihres Handys aktiviert,

jedoch noch nicht im Suchmodus ist. Das Headset muss ausgeschaltet sein.

2. Drücken Sie nun ca. 8 Sekunden auf das Headset-Rad bis

Sich das Gerät einschaltet und die Statusleuchte rot und blau blinkt. Geben Sie jetzt sofort die Taste frei.

3. Suchen Sie am Handy nach Bluetooth Geräten.

4. Nach einigen Sekunden erscheint auf dem Handy-Display das "scala-700LX"

als ein erkanntes Gerät. Wählen Sie es, und folgen Sie den Handy Anleitungen, um das Headset als gekoppeltes Gerät zu akzeptieren.

5. Bei Aufforderung, geben Sie die Kennzahl 0000 (vier mal die Null) als

PIN, bzw. Passwort ein.

6. Ihr Handy bestätigt nun, dass das Koppeln (Pairing) erfolgreich

abgeschlossen wurde.

7. Ihr Gerät wird Sie evt. fragen ob Sie sich automatisch mit dem Headset verbinden wollen. Bestätigen Sie dies bitte.

Hinweis: Falls der Kopplungsprozess (Pairing) nicht innerhalb von zwei Minuten

nach Beginn erfolgreich abgeschlossen ist, geht das Headset wieder

automatisch auf Bereitschaftsmodus über, d.h., dass der Kopplungsprozess

erneut vollzogen werden muss. Falls notwendig, können Sie den Kopplungsprozess nach Bedarf beliebig wiederholen.

3scala-700TM

Ihr Headset kann mit bis zu acht Handys gekoppelt werden und verbindet

sich mit dem jeweils zuletzt verbundenen Gerät. Dank der swap Technologie

können Sie mit dem Headset stets zwischen den beiden zuletzt verbundenen Handys pendeln (s. unten).

NUTZUNG DES OHRBÜGELS

Der Ohrbügel kann individuell geformt und je nach Komfort angepasst werden.

Schieben Sie den Stift des Ohrbügels in den Stiftkanal des Headsets und

justieren Sie die erwünschte Höhenlage des Headsets, indem Sie den Stift

bis zur passenden Tiefe des Stiftkanals schieben. Die richtige Position ist

erreicht, wenn der Lautsprecher des Headsets direkt in Ihren äusseren

Ohrkanal hineinragt.

Sie können das Headset sowohl rechts- als linksseitig tragen, indem Sie

den Stift in die entsprechende Seite des Stiftkanals schieben.

ZWISCHEN ZWEI HANDYS PENDELN

Das scala-700LX ermöglicht Ihnen abwechselnd zwischen den beiden zuletzt

verbundenen Handys zu pendeln (allerdings nicht während ein Gespräch

in Gang ist):

Während beide mit dem Headset bereits gekoppelten Handys im Standby-

Modus sind, drücken Sie zwei Mal kurz gegen das Rad um das Headset

mit dem jeweils andern Handy zu verbinden.

scala-700TM

5

FUNKTIONEN

Headset einschalten oder ausschalten		Drücken Sie mindestens 3 Sekunden lang auf das Rad

Anruf annehmen 	Drücken Sie kurz auf die Steuertaste. Warten Sie, bis Sie den eingehenden Anruf auf Ihrem Headset hören  bevor Sie erneut die Steuertaste betätigen.

Eingehenden Anruf abweisen 			Drücken Sie lang auf die Steuertaste

Anruf beenden 				Drücken Sie kurz auf die Steuertaste

Lautstärke erhöhen 	Bewegen Sie das Rad schrittweise nach oben. Das Maximum ist erreicht, wenn Sie einen Piepston hören.

Lautstärke verringern 	Bewegen Sie das Rad schrittweise nach unten. Das Minimum ist erreicht, wenn Sie einen Piepston hören.

Stumm / Nicht stumm 			Drücken Sie während eines Anrufs kurz auf das Rad

Anruf vom Headset auf das 			Drücken Sie während eines Anrufs lang auf die Steuertaste

Handy übertragen

Sprachwahl 	Drücken Sie im Bereitschaftsstatus kurz auf die Steuertaste und nachdem Sie einen Ton hören, sagen Sie den Namen der Person, die Sie anrufen

wollen. Beachten Sie, dass Ihr Handy Sprachwahl unterstützen muss.

Wahlwiederholung 				Drücken Sie bei Standby kurz auf das Rad

Annahme eines anklopfenden Anrufs		Während ein Gespräch in Gang ist und ein anderer Anruf in der Warteschleife 						ist, drücken Sie kurz auf das Rad.

Konferenzschaltung 	Drücken Sie während eines aktiven Anrufs und einem Anruf in der Warteschleife lange auf das Rad.

scala-700TM

GEWÜNSCHTES ERGEBNIS NOTWENDIGE AKTION

Das Headset suchen (Piepsfunktion)	Wählen Sie auf dem Handy eine Telefonnummer und initiieren Sie den Anruf. Nach Rufannahme bewegen Sie (nicht zu rasch) die Lautstärketaste des Handys

etwa fünf mal abwechselnd auf und ab, bis das Headset zu piepsen beginnt.

Tasten Sperren/Freigeben 	Drücken Sie im Bereitschafts-Modus gleichzeitig im Laufe von mindestens drei Sekunden auf das Rad und die Steuertaste.

Automatische Anrufannahme	Im Standby-Modus, das Rad nach oben bewegen und dort 7 Sek. im Anschlag halten (Löschen erfolgt auf gleiche Weise)

Letzten Anrufer zurückrufen 	Im Standby-Modus, das Rad zwei mal schnell nach unten bewegen (Doppel-Klick)

Leuchtanzeige löschen bzw. aktivieren	Bei Standby Modus bewegen Sie das Rad nach unten und halten Sie es etwa vier Sekunden lang im Anschlag.

Richtungswechsel des Lautstärkerads	Während das Headset ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein indem Sie gleichzeitig auf das Rad und die Steuertaste drücken und beide Tasten etwa vier Sekunden lang gedrückt halten.

WAHLWIEDERHOLUNG

Drücken Sie während Standby kurz gegen das Rad

AKKU LADEZUSTAND PRÜFEN

Betätigen Sie im Bereitschafts-Modus mindestens 7 Sekunden lang die

Steuertaste, um den Akku-Status zu prüfen. Die Leuchtanzeige blinkt etwa

2 Sekunden lang wie folgt:

• Blau 			Akku ist vollständig geladen

• Rot und blau 		Akku ist teilweise geladen

• Rot 			Akku ist fast leer

DIE STATUSLEUCHTE AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN

Im Bereitschafts-Modus bewegen Sie das Rad nach unten und drücken Sie

es im Laufe von mindestens 4 Sekunden, um die Statusleuchte zu

aktivieren/deaktivieren.

scala-700TM

7

DIE RADAUSRICHTUNG ÄNDERN (ideal für Linkshändler)

Die Standardkonfiguration des Headsets ist für das Tragen auf dem rechten

Ohr eingestellt. Dies bedeutet, dass ein Bewegen des Rades in Richtung

des kleinen „+" Zeichens die Lautstärke erhöht. Bewegung nach unten, in

Richtung des „-" Zeichens reduziert die Lautstärke.

Wenn Sie das Headset auf dem linken Ohr tragen, können Sie die

Funktionsrichtung umkehren, sodass die Radbewegung nach oben auch

weiterhin die Lautstärke erhöht, bzw. umgekehrt.

Die Radrichtung zum Tragen des Headsets auf dem linken Ohr einstellen:

Schalten Sie das Headset aus. Danach schalten Sie es an, indem Sie im

Laufe von etwa 4 Sekunden gleichzeitig auf die Steuertaste und das Rad

drücken. Nachdem die Leuchte drei Mal blau blinkt, geben Sie die Tasten

frei. Jetzt ist das Headset in umgekehrter Radrichtung konfiguriert und zum

Tragen am linken Ohr eingestellt.

HINWEIS: Nach Aussschalten des Headset kehrt es stets zur

standardmäßigen Konfiguration für Rechtshänder zurück. Um das

Headset regelmäßig in der Konfiguration für das linke Ohr zu verwenden,

schalten Sie es stets gemäss des oben aufgezeigten Verfahrens ein.

scala-700TM

DAS HEADSET SUCHEN (Piepsfunktion)

Wählen Sie auf dem Handy eine Telefonnummer und initiieren Sie den

Anruf. Nach Rufannahme (auch Anrufbeantworter genügt), bewegen Sie

die Lautstärketaste am Handy etwa fünf mal abwechselnd (und

nicht zu rasch) auf und ab, bis das Headset zu piepsen beginnt.

Rückruf-Funktion

Sie können den letzten Anrufer (insofern dessen ID bzw. Rufnummer nicht blockiert war) wie folgt zurückrufen. Dies gilt auch für Anrufe, die Sie verpasst oder abgewiesen haben:

Während Ihr Headset im Standby-Modus ist, bewegen Sie das Rad rasch zwei mal nach unten und geben Sie es dann frei (Doppel-Klick)

Hinweis: Die Rückruffunktion wird nicht von allen Handys unterstützt.

Rückruf ist nicht möglich:

- wenn das Headset vom besagten Handy abgekoppelt wurde

- wenn das Headset inzwischen aufgeladen oder ausgeschaltet wurde

- wenn der Anrufer seine Identität blockiert hat

Automatische Anrufannahme

Alle Anrufe können nach Wunsch automatisch, ohne jeglichen Tastendruck angenomen werden. Dies ist besonders beim Autofahren nützlich, um die Hände nicht vom Lenkrad nehmen zu müssen.

Bitte beachten: Die Automatische Anrufannahme ist werksmässig nicht aktiviert. Bei Aktivierung und Nutzung dieser Funktion riskieren Sie unerwünschtes Mithören. Nutzung dieser Funktion erfolgt unter Ihrer eigenen Verantwortung. Für Details, besuchen Sie bitte www.cardosystems.com/faq/autoanswer

Zum Aktivieren der Funktion (in Standby) bewegen Sie das Rad aufwärts und halten Sie es dort Im Laufe von ca. 7 Sekunden. Die Leuchtanzeige beginnt nun rasch zu blinken. Zum Deaktivieren verfahren Sie bitte ebenso.

Hinweis: Auch wenn die Funktion aktiviert wurde, wird während ein Gespräch bereits in Gang ist, ein eingehender Anruf nicht automatisch entgegengenommen. Nach Aufladen, bzw Auschalten des Headsets wird die Automatische Anrufannahme deaktiviert.

Tastensperre

Um unbeabsichtiges Betätigen der Headset Tasten zu vermeiden, können Sie die Tastensperre wie folgt aktivieren: Drücken Sie gleichzeitig die Steuertaste und gegen das Rad.  Zum Deaktivieren verfahren Sie bitte ebenso.

STATUSLEUCHTEN

Das Headset verwendet die folgenden Statusleuchten:

Statusleuchte Status

Kein Leuchten 			Das Headset ist ausgeschaltet oder die Statusleuchte ist deaktiviert

Dreimaliges blaues Aufblinken 		Das Headset wird eingeschaltet

Dreimaliges rotes Aufblinken 		Das Headset wird ausgeschaltet

Abwechselndes rotes/blaues 		Das Headset ist im Koppel-Modus (Pairing)

Aufblinken

Einmaliges blaues Aufblinken 		Das Headset ist im Bereitschaftsstatus; und kein Gespräch ist in Gang

alle 3 Sekunden

Zweimaliges blaues Aufblinken    	Ein Anruf wird eingeleitet oder ist aktiv

alle 3 Sekunden

Einmaliges rotes Aufblinken 		Das Headset ist im Bereitschaftsstatus und die Akkuladung ist gering

alle 3 Sekunden

Schnelles roten Blinken	Das Headset ist im Bereitschaftsstatus und die Akkuladung ist gering und Automatische Anrufannahme Ist aktiv

Zweimaliges rotes Aufblinken 		Ein Anruf wird eingeleitet oder ist aktiv und die Akkuladung ist gering

alle 3 Sekunden

Durchgehend rot 			Das Headset wird aufgeladen

Langsames rot/blaues Blinken		Sie haben einen Anruf verpasst oder abgelehnt

Schnelles rot/blaues Blinken		Sie haben einen Anruf verpasst oder abgelehnt und Automatische Anrufannahme Ist aktiv

Schnelles blaues Blinken		Gerät ist Im Standby und Automatische Anrufannahme Ist aktiv

Zweimaliges blaues Blinken		Gespräch Ist Im Gang und Automatische Anrufannahme Ist aktiv

scala-700TM

AUDIOTÖNE

Mit Ausnahme der folgenden Schritte, folgen allen anderen je ein einzelner

Bestätigungston per Befehl.

Aktion Ton

Stumm 				Ein/Aus Ton und Ton zur Erinnerung an die Stummschaltung, alle 20 Sekunden

Lautstärke erhöhen 			Ton bei maximaler Lautstärke

Lautstärke senken 			Ton bei minimaler Lautstärke

Nach dem Headset suchen 		Schnelles Piepsen

FEHLERSUCHE

Hinweis: Bei den meisten Problemen wird empfohlen, das Headset

auszuschalten und nach etwa 30 Sekunden wieder einzuschalten. Sollte

dies nicht helfen, versuchen Sie ein erneutes Pairing zwischen dem Headset

und dem Handy. Gegebenfalls sollten Sie den Akku aus dem Handy nehmen und nach einigne Sekunden wider einlegen.

Problem Aktion

Pairing fehlgeschlagen

1. Löschen Sie scala-700LX aus der Liste der

verbundenen Geräte (wenn es aufgeführt ist).

2. Schalten Sie Handy und Headset aus.

3. Entnehmen Sie die Batterie aus dem Handy

und legen Sie sie dann wieder ein.

4. Wiederholen Sie den Pairingvorgang, wie

oben beschrieben.

cala-700TM

scala-700TM

KUNDENDIENST

Wir empfehlen Ihnen die jeweils neuste Version des Benutzerhandbuchs

von unserer Website herunterzuladen: www.cardosystems.com

Für telefonische Hilfeleistung:

In Deutschland: 089 450-36819

International: :+49 89 450-36819

In den USA und Canada: 1-800 488-0363

Entwickelt und hergestellt von Cardo Systems, Inc.

Alle Rechte vorbehalten

www.cardosystems.com