1. Psi V verstehen

1.1 Bevor Sie das Gerät benutzen stellen Sie sicher:

- Laden Sie das Gerät 3 Stunden auf bevor sie es das erste mal benutzen. Danach benötig es 2 Stunden Ladezeit.

- Verbinden Sie das Psi V mit Ihrem Mobiltelefon bevor sie Anrufe tätige.

1.2 Funktionen

- Zweifach Verbindungsfähig – zweifach Verbindungsfähig durch einfaches drücken einer Taste um zwischen zwei Mobiltelefonen zu wechseln.

- Anrufernamen für eingehende Anrufer.

-Hören sie Kabellos ihre Liebsten MP3  Lieder.

-Automatischer Wechsel zwischen Musik und Anruf..

-Verbindungsabbruch Anzeige:

Ein Alarm macht sie auf den Verbindungsabbruch aufmerksam.

-Es kann als Clip verwendet werden. Rechteckige Form, Leicht zu tragen

-Ultra klein und Mega Leicht. Wiegt nur 10g!

-3.5mm Klinkenstecker erlaubt dem Anwender sein eigenes Headset anzuschließen.

1.3 Produkt Spezifikation

1.4 Produkt Ansicht

2	 Verwendung des  Psi V

| Bluetooth Spezifikation | Bluetooth v1.2 Klasse2 |
| --- | --- |
| Bluetooth Profile | HSP / HFP / A2DP / AVRCP |
| Frequency Band | 2.4GHz~2.4835GHz ISM Band |
| Reichweite | 10 Meter |
| Standby-Zeit | 120 Stunden |
| Gesprächszeit | 4~7 Stunden |
| Akku | 3.7V Li-Polymer – wiederaufladbarer Akku |
| Gewicht | 10g |
| Liederumfang | 1. Ein Bluetooth Stereo Anhänger 2. Ein USB Ladekabel 3.One 3.5mm Ohrpads 4. Bedienungsanleitung |

2.1 Anschluss und Laden es Gerätes:

- Wenn Sie das Ladekabel angeschlossen haben, beginnt der Ladeprozess im ein- oder ausgeschalteten Zustand des Gerätes.

- Der Akku muss mit dem dazugehörigen Ladekabel geladen werden. Ein USB Ladekabel wurde in die Verpackung beigefügt.

- Beim Laden geht die LED-Anzeige an und  die LED-Anzeigen geht aus sobald das Gerät geladen ist. Es braucht 2 Stunden um es neu aufzuladen. (Beim ersten Gebrauch benötigt das Psi V 3 Stunden Ladezeit)

3. WICHTIG: Verstehen der Bluetooth Oberfläche

3.1 Anleitung Mobiltelefon:

• Benutzen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons und folgen sie den Anweisungen um die Verbindung mit dem Psi V abzuschließen.

Wenn ihr Mobiltelefon nur Handsfree Profile unterstützt, aktivieren Sie Verbindung an Ihren Mobiltelefon.(Benutzen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons für weiter Details)

Die Musik wird Stumm geschaltet sobald eine Anruf hereinkommt oder getätigt wird. Wenn Sie das Gespräch beenden wird die Musik automatisch wieder eingeschaltet.

3.2 Musik hören via Bluetooth:

Achtung: Wenn Sie sich mit dem Bluetooth AV Transmitter (Sender) Verbinden, vergewissern Sie sich ob hier die AVRCP Funktion unterstützt wird.

3.3 Musik hören über einen Bluetooth Dongle:

Bitte führen Sie die AV Verbindung aus, und öffnen Sie anschließend den Musik Player. Die Musik wird automatisch zu dem Psi V gesendet.

4. Paaren mit Ihren Mobiltelefon

4.1 Paaren und Herstellen einer Verbindung

Beachten Sie das Bluetooth auf Ihren Mobiltelefon eingeschalten sein muss.

Folgen Sie bitte unten angeführten Anweisungen:

• Schalten Sie das Psi V ein und halten Sie die                               Taste gedrückt bis die LED-Anzeige abwechselnd blinkt. Das Gerät ist nun im Verbindungsmodus.

Aktivieren Sie „Bluetooth“ auf Ihren Mobiltelefon.

Wählen Sie das Gerät Psi V aus und geben Sie den Zahlencode „0000“ ein.

Der Blaue LED leuchtet jetzt 1 mal jede 4 Sekunden was bedeutet das, das Gerät erfolgreich verbunden wurde.

• Psi V unterstützt zwei Audio Verbindungen.

Bitte wählen Sie HEADSET/HANDSET Profile aus um sich mit Ihren Mobiltelefon zu Verbinden. Oder wählen Sie A2DP/AVRCP aus um Stereo Sound über Bluetooth zu hören. (Lesen Sie bitte hier die Bedienungsanleitung des Mobiltelefons)

4.2 Audio Streaming via Bluetooth – Anleitung Mobiltelefon:

Benutzen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons und folgen sie den Anweisungen um die Verbindung mit dem Psi V abzuschließen.

Wenn ihr Mobiltelefon nur Handsfree Profile unterstützt, aktivieren Sie Verbindung an Ihren Mobiltelefon.(Benutzen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons für weiter Details)

Die Musik wird Stumm geschaltet sobald eine Anruf hereinkommt oder getätigt wird. Wenn Sie das Gespräch beenden wird die Musik automatisch wieder eingeschaltet.

4.3 Notes:

Beachten Sie das Bluetooth auf Ihren Mobiltelefon eingeschalten sein muss.

Funktioniert das Paaren innerhalb 60 Sekunden nicht, blinkt die blaue LED-Anzeige 1 mal jede 2 Sekunden. Versuchen Sie den Verbindungsvorgang noch einmal wie oben beschrieben. Sollte es Schwierigkeiten geben und das Mobiltelefon reagiert nicht mehr, schalten sie das Psi V und Ihr Mobiltelefon aus und starten Sie den Verbindungsablauf noch mal.

5. Verbinden mit dem Computer

Es sind viele Bluetooth Softwares für PC und Notebooks verfügbar an den Märkten. Psi V wurde mit dem wichtigsten getestet. Hier ist eine schnelle Erklärung zur Verbindung.

5.1 Bluetooth Software : IVT BlueSoleil

• Blue Soleil –Verbindungsaufbau:

Schritt1.Öffnen Sie das Programm mit klicken auf das Icon auf Ihren Desktop.

Schritt2. Schalten die das Psi V ein und halten Sie die Taste gedrückt bis die LED-Anzeige abwechselnd blinkt. Das Gerät ist nun im Verbindungsmodus.

Schritt3. Klicken Sie auf den roten Knopf in der Mitte das Programms um Bluetooth Verbindungen zu suchen.

Schritt4. Kicken Sie auf das gefundene Psi V Gerät auf dem Bildschirm. Danach sehen Sie 2 Icons am oberen Bildschirmrand der Software. Hier können Sie auswählen zwischen A2DP oder HSP/HFP.

= A2DP (Play Music)

= HSP/HFP (Verständigung über Ihr Mobiltelefon oder VOIP: MSN, Skype und Yahoo Messenger)

· Blue Soleil – Musik streaming (A2DP):

Schritt1. Klick sie auf das   Icon.

Schritt2. Zahlencode eingeben “0000”.

Schritt3. Nun hören Sie ein Signalton am Headset was bedeutet das es Verbunden ist.

Schritt4. Öffnen Sie Ihre Musikprogramme an Ihren Computer z.B: Windows Media Play, Real Player ect,...

· Blue Soleil – VOIP Verständigung:

Schritt1. Kicken Sie auf das  Icon.

Schritt2. Zahlencode eingeben “0000”

Step3.Nun hören Sie ein Signalton am Headset. Bitte drücken Sie einmal die Taste um die Verbindung abzuschließen

5.2 Bluetooth Software : Toshiba
· Toshiba –Verbindungsaufbau:

Schritt1. Öffnen Sie das Programm mit klicken auf das Icon auf Ihren Desktop. Schritt2. Schalten die das Psi V ein und halten Sie die Taste gedrückt bis die LED-Anzeige abwechselnd blinkt. Das Gerät ist nun im Verbindungsmodus.

Schritt3. Wählen “benutzerdefiniert” aus

Schritt4. Suchen nach Bluetooth Geräten

Schritt5.Wählen Sie das Gerät Psi V aus.

Schritt6. Wählen Sie aus welche Verbindung Sie gerne hätten A2DP oder HSP/ HFP.

· Toshiba – Music Streaming:

Schritt1. Kicken Sie auf das   Icon.

Schritt2.Geben Sie den Zahlencode “0000” ein.

Schritt3. Nun hören Sie ein Signalton am Headset was bedeutet das es Verbunden ist.

Schritt4. Öffnen Sie Ihre Musikprogramme an Ihren Computer z.B: Windows Media Play, Real Player ect,...

· Toshiba – VOIP Verständigung:

Schritt1. kicken Sie auf das  Icon.
Schritt2. Zahlencode eingeben “0000”
Schritt3. Nun hören Sie ein Signalton am Headset was bedeutet das es Verbunden ist.

5.3 Bluetooth Software: Broadcom Widcom

· Broadcom – Verbindungsaufbau:

Schritt1. Open the Bluetooth Program by click the Bluetooth icon on your computer’s toolbar.

Schritt2. Schalten die das Psi V ein und halten Sie die Taste gedrückt bis die LED-Anzeige abwechselnd blinkt. Das Gerät ist nun im Verbindungsmodus.

Schritt3. Klicken Sie auf das  Icon um nach Bluetooth Geräten zu suchen.

Schritt4. Mit Doppel klick auf das  Icon  verbinden Sie das Psi V.

Schritt5.Bitte geben Sie den Zahlencode “0000”ein. Das Icon wird grün und die Verbindung ist erfolgreich.

Achtung: Broadcom wird A2DP gleich als erstes Verbinden. Wenn Sie zu HSP/HFP wechseln wollen, drücken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf das Icon und wählen sie „Verbindung abbrechen“ A2DP und Verbinden sie dann HSP/HFP.

6. Connect both to PC/NB and Mobile Phone

Verbinden sie das Psi V mit ihrem PC/NB oder Mobiltelefon wie oben beschrieben. Dann geh sie in den Verbindungsmodus des Psi V’s.

Die Musik wird Stumm geschaltet sobald eine Anruf hereinkommt oder getätigt wird. Wenn Sie das Gespräch beenden wird die Musik automatisch wieder eingeschaltet.

Wenn sie eine VOIP Verständigung via Bluetooth haben und sie werden angerufen hören sie werden angerufen, hören sie im Headset ein Signalton. Um das hereinkommende Gespräch anzunehmen drück sie einmal die Taste. Die VOIP Verständigung wurde beendet.

7. Verbinden mit  MSN

Schritt1.Stellen Sie sicher das, das Gerät mit ihren PC oder Notebook verbunden ist, und versichern Sie sich das MSN abgeschaltet ist. Öffnen Sie MSN und klicken Sie auf Tools.

[Audio and Video setup]

Schritt2. Drücken Sie [Weiter] um zu dem  Lautsprecher Setup gelangen.

Schritt3. Wählen Sie [Bluetooth SCO Audio] aus, und drücken Sie [Weiter] um zu den Mikrofon Einstellungen zu gelangen.

Schritt4. Wählen Sie [Bluetooth SCO Audio] aus, und drücken Sie [Weiter] um in den Webcam Einstellungen zu gelangen.

Schritt5. Drücken Sie [Fertig]

Schritt6. Tätigen Sie einen Anruf über MSN mit dem Psi V.

8. Verbinden mit Skype

Step1. Stellen Sie sicher das, das Gerät mit ihren PC oder Notebook verbunden ist, und versichern Sie sich das Skype abgeschaltet ist. Öffnen sie Skype und wählen sie Tools > Optionen

Step2. Wählen sie [Sound Geräte], und überprüfen sie diese 3 Sachen [Audio In],     [ Audio Out] und [klingeln]. Diese 3 Sachen sollten ausgewählt sein. Wählen sie [Bluetooth SCO Audio] und drücken sie dann [Speichern].

Schritt3.Tätigen Sie einen Anruf über Skype mit dem Psi V.

9. Connect Windows Media Player

Schritt1.Versichern Sie sich ob das Headset mit dem PC oder Notebook verbunden ist. Öffnen Sie Windows Media Player auf Ihren Computer und kicken Sie auf [Sync]→[Weitere Optionen].

Schritt2. Wählen sie [Geräte: Lautsprecher], und drücken sie auf [Eigenschaften] um [Bluetooth SCO Audio] zu wählen.

Schritt3. Hören sie Musik über das Psi V.

13. Überblick

Geräte Name: Psi V Zahlencode "0000"

LED-Anzeigen: Amber (A), Blue (B)

| Einschalten | (A) und (B) blinkt 3 mal hintereinander |
| --- | --- |
| Ausschalten | (A) und (B) Licht an und Licht aus gleichzeitig |
| Verbindung(Pairing) | (B) rasch blinkend |
| Standby | (B) rasch blinkend alle 4 Sekunden |
| Während einer Gesprächs | (B) blinkt 2 mal pro Sekunde |
| Musik abspielen | (B) blinkt 2 mal pro Sekunde |
| Wenig Batterie | (A)durchgehend blinkend |
| Laden | (A) Licht an (durchgehend) |
| Laden beendet | (A) Licht aus |

Knöpfe und Symbol Definitionen:

Drei Knöpfe: kurzes drücken: “+”:Drücken und auslassen nach weniger als 1 Sekunde: “++”: Drücken und auslassen nach 2 Sekunden. Doppelt drücken: “vv”: Zweimal für 0,5 Sekunden Drücken“ +++”:Drücken uns halten der Taste für mehr als 6 Sekunden. “++++”: Drücken und halten der Taste für mehr als 10 Sekunden.

Funktionen. Muster:

| Funktionen | Knöpfe | Bedienung | Konditionen |
| --- | --- | --- | --- |
| Einschalten |  | ++ | Ausschalten |
| Verbindungsmodus |  | +++ | Ausschalten |
| Ausschalten |  | +++ | Einschalten |
| Anruf annehme |  | + | Incoming Call |
| Gespräch beenden |  | + | Anruf aktivivieren |
| Reject |  | ++ | Herieinkommender Anrf |
| Pick Up Line 2 and put Line 1 |  | VV | Line 1 in Use |
| Reject Line 2 call |  | ++ | Line 1 in Use |
| Anrufnummer ansage Aktivieren/ Deaktivieren |  | ++++ | Ausschalten |

| Funktionen | Knöpfe | Bedienung | Konditionen |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sprachwahl |  | + | Standby |
| **Sprachwahl löschen |  | + | Sprachwahl |
| **letzte Nummer wiederwählen |  | VV | Standby or Idel |
| **Anruf Transfer |  | ++ | Anruf Aktivieren (*1) |
| Lautstärke rauf |  | + | Im Gespräch/ Musik hören |
| Lautstärke runter |  | + | Im Gespräch/ Musik hören |
| Abspielen |  | + | Stop / Pause |
| Pause |  | + | Musik hören |
| Stop |  | VV | Musik hören |
| Zurück |  | ++ | Musik hören |
| Vorwärts |  | ++ | Music Playing |

Note: The above functionalities may vary depending on the model of mobile handset. Please refer to your mobile handset user manual for additional information.

14. Certification and Safety Approvals/General Information

Dieses Gerät ist CE-FCC und BQB zugelassen. Federal Communication Commission (FCC) Statement: Regel15.21: You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part for compliance could void the responsible user’s authority to operate the equipment. Regel15.105 (b):This equipment has been tested and found to comply with limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and

receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit

different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV

technician for help. European Union Directives Conformance Statement

The manufacturer declares that this product is

in conformity with the appropriate standards

EN300328, EN301489-1, EN301489-17,

EN60950. In accordance with the council directive 1999/5/EC. Bluetooth is a trade mark owned by Bluetooth SIG, Inc.

Warnung

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und

es muss alle Störungen aufnehmen können, auch solche, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.

Lesen Sie diese Information bevor sie das Produkt testen.

Benützer ist es nicht gestatte Modifikationen jeglicher Art vorzunehmen. Changes or  modifications not expressly approved by the party responsible for 3 compliance could void the user’s authority to operate the equipment. Das Betreiben ist device must accept any interference received,

including interference that may cause undesired operation of the device. FCC RF

Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operation instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.